| Юридический Центр Восстания-6, Бюро Переводов Санкт-Петербург, ул. Восстания, 6. Тел. +7 812 273 7003 Факс: +7 812 719 95 71 E-mail: trans6@mail.ru | Legal Centre Vosstaniya-6, Translation Agency St. Petersburg, Ul. Vosstaniya, 6 Tel. +7 812 273 7003 Fax: +7 812 719 95 71 E-mail: trans6@mail.ru |
| --- | --- |

Перевод с немецкого языка

«Джорман Спорт Ганз ГмбХ» GSG – 5

Руководство по эксплуатации и предписания по правилам техники безопасности

Страница 03

| Персональные данные: 1. Владелец Имя: Фамилия: Улица: Почтовый индекс: Населенный пункт: Дата рождения: Место рождения: Номер паспорта: Дата получения разрешения на владение оружием: | Персональные данные: 2. Владелец Имя: Фамилия: Улица: Почтовый индекс: Населенный пункт: Дата рождения: Место рождения: Номер паспорта: Дата получения разрешения на владение оружием: |
| --- | --- |
| Информация по приобретению GSG-5 Дата приобретения: Место/лицо, где было приобретено оружие: Фамилия: Адрес: Почтовый индекс/населенный пункт: Телефон: E-Mail: | Серийный номер оружия: Номер типа оружия: Конструкция оружия: |

Страница 04

Содержание

| Описание | Глава | Страница |
| --- | --- | --- |
| Описание продукта | D-01 | 06 |
| Общие указания/правила техники безопасности | D-01.1 | 07 |
| Технические характеристики | D-01.2 | 08 |
| Основные детали/обзор узлов GSG-5 | D-01.3 | 09-10 |
| Предохранительные устройства | D-02 | 11 |
| Транспортировка оружия | D-03 | 11 |
| Обращение с оружием | D-04 | 12 |
| Общие положения | D-04.1 | 12 |
| Боеприпасы | D-04.2 | 12 |
| Зарядка магазина | D-04.3 | 13 |
| Зарядка оружия (боевое положение) | D-04.4 | 14-15 |
| Стрельба | D-04.5 | 16 |
| Дозарядка при стрельбе | D-04.6 | 17 |
| Разрядка оружия (в магазине остаются патроны) | D-04.7 | 18 |
| Разрядка оружия (магазин пуст) | D-04.8 | 19 |
| Снятие с боевого взвода | D-04.9 | 20-21 |
| Установка прицела с диоптром | D-05 | 21 |
| Техническое обслуживание оружия | D-06 | 22 |
| Разборка | D-06.1 | 22-23 |
| Очистка | D-06.2 | 24-25 |
| Сборка | D-06.3 | 26-27 |
| Уход за оружием | D-06.4 | 28 |
| Поиск неисправностей/устранение неисправностей | D-06.5 | 29 |
| Ремонт | D-06.6 | 30 |
| Хранение оружия | D-06.7 | 31 |
| Отправка оружия в магазины специализированной торговли | D-06.8 | 31-32 |
| Дополнительное оборудование | D-06.9 | 32 |
| Утилизация | D-06.10 | 33 |
| Перечень запасных деталей | D-06.11 | 33 |

Страница 05

GSG-5

GSG-5 L

GSG-5 K

GSG-5 A

Страница 06

D-01: Описание продукта

Уважаемые клиенты, оружие предназначено для стрельбы малокалиберными боеприпасами «кал. 22 Long Rifle HV». На основании широкого распространения боеприпасов 22 калибра мы решили создавать модель GSG-5 специально для высококачественных HV-боеприпасов.

В комплекте с GSG-5 поставляются различные сменные детали для модификации оружия, которые Вы можете получить у Вашего дистрибьютора. Кроме того, Вы можете модифицировать GSG-5 в зависимости от Ваших потребностей.

При распаковке GSG-5 прикрутите приклад с помощью болта/винта (см. изображение внизу).

Мы желаем Вам насладиться нашим продуктом.

info@germansportguns.de

www.germansportguns.de

Изображение:

Винт/приклад/болт

Страница 07

D-01.1 Общие указания/правила техники безопасности

- Никогда не пользуйтесь оружием во время алкогольного либо наркотического опьянения, во время болезни либо при наличии прочих осложнений. В этом состоянии Вы можете не контролировать свои действия и рефлексы.

- Обращайтесь с оружием всегда таким образом, как если бы оно было заряжено, но не стояло на предохранителе, до тех пор пока не убедитесь, что магазин пуст и в  стволе нет патрона.

- Не направляйте ствол в свою сторону и сторону других людей, животных и материального имущества.

- Не прислоняйте оружие к дверям, стеклянным витринам, стенам, бетонным конструкциям, камням либо гладким поверхностям (предохранять от воды). При касании ствол может отклониться в небезопасную сторону.

- Не цельтесь в себя и других людей.

- Никогда полностью не полагайтесь на предохранитель. Старайтесь, прежде всего, аккуратно обращаться с оружием.

- С незаряженным оружием обращайтесь таким образом, как если бы оно было заряжено.

- Лучшим «предохранителем» является аккуратное и надлежащее обращение с оружием.

- Никогда не производите выстрел, если в оружие попала вода, песок, грязь и другие инородные тела.

- Никогда не снимайте ударник с боевого взвода, держа при этом ударник с помощью зажимного рычага и одновременно производя спуск курка.

- Никогда не выпускайте из рук заряженное оружие.

- Разряжайте оружие непосредственно после стрельбы до того, как Вы намереваетесь его положить, поместить в футляр либо передать другим людям.

- Никогда не доверяйте оружие лицам, не знакомым с правилами техники безопасности и обращения с оружием.

- Никогда не оставляйте оружие без присмотра. Неправомерное использование может повлечь нанесение ущерба, угрозу либо смерть лиц, за которые Вы несете полную ответственность.

- Не храните оружие заряженным, всегда снимайте магазин и удостоверяйтесь, что он пуст. Проверяйте патронник на наличие в нем патрона.

- Храните оружие и боеприпасы отдельно друг от друга и следите за тем, чтобы они не оказались в руках людей, не имеющих прав на обращение с оружием, и детей.

- При стрельбе стрелку и присутствующим рекомендуется носить защитные очки и наушники.

Страница 08

D-01.2: Технические характеристики

| GSG-5 | L | A | K |
| --- | --- | --- | --- |
| Калибр | 22 Long Rifle HV | 22 Long Rifle HV | 22 Long Rifle HV |
| Общая длина | 855 мм | 714 мм | 474 мм |
| Общая длина | 207 мм | 207 мм | 207 мм |
| Ширина | 53 мм | 53 мм | 53 мм |
| Длина хода | 414 мм | 230 мм | 230 мм |
| Длина нарезки | 406 мм | 406 мм | 406 мм |
| Количество нарезов | 6 | 6 | 6 |
| Длина прицела | 340 мм | 340 мм | 340 мм |
| Вес без магазина | 2930 г | 2770 г | 2545 г |
| Вес с пустым магазином | 115 г | 115 г | 115 г |
| Вес спускового механизма, примерно | всего 2,5 кг | всего 2,5 кг | всего 2,5 кг |
|  | 25 Н | 25 Н | 25 Н |
| Ёмкость магазина/патроны | 20/10/2 | 20/10/2 | 20/10/2 |

* Оставляет за собой право технических изменений

В комплект поставки входят:

1 Оружие

1 Магазин

1 Руководство по эксплуатации

1 Инструменты

1 Короткая щетка

1 Болт

1 Винт

1 Приклад

Изображение:

1. Общая длина

2. Длина прицела

3. Длина хода

4. Общая высота

5. Ширина

Техническое представление GSG-5 L

Страница 09

D-01.3: Основные детали/обзор узлов GSG-5 L

GSG-5

1. Затвор

2. Ствол

3. Ударник

4. Кожух ствола

5. Цевье

6. Антабка (опциональное оборудование)

7. Магазин

8. Рукоятка

9. Кожух затвора

10. Приклад

11. Прицел

12. Крышка ствольной коробки

Страница 10

D-01.3: Основные детали/обзор узлов GSG-5 L

GSG-5

1. Визирное кольцо кольцевого прицела

2. Затвор

3. Ударник

4. Прицел

5. Антабка

6. Предохранитель

7. Курок

8. Фиксатор магазина

9. Магазин

10. Антабка

Страница 11

D-02: Предохранительные устройства

- Предохранитель

Повернуть предохранитель наверх для фиксации курка.

Желтая точка должна указывать на букву «S» (изображение 1).

«S» = безопасность / «F» = огонь

- Безопасность магазина

При снятии магазина необходимо поставить оружие на предохранитель.

D-03: Транспортировка оружия

- Оружие транспортировать разряженным, не на боевом взводе в закрытом виде.

- Не носить оружие с собой, если оно находится на боевом взводе с патроном в патроннике.

- Носить оружие таким образом, чтобы при падении либо соскальзывании направление ствола всегда оставалось под Вашим контролем.

- Транспортировать оружие отдельно от боеприпасов.

- Убедитесь в том, что Вами были соблюдены все государственные и местные законы в отношении владения и пользования оружием.

Страница 12

D-04: Обращение с  оружием

D-04.1: Общие положения

Оружие поставляется в смазке.

D-04.2: Боеприпасы

- Для своего оружия используйте боеприпасы,  приобретенные в оригинальной упаковке, соответствующие калибру оружия. Калибр выгравирован на оружии.

- Никогда не используйте дозаряженные, восстановленные, заряженные вручную боеприпасы, не соответствующие нормам либо боеприпасы другого калибра.

- Никогда не используйте грязные, намоченные, ржавые, изогнутые, поврежденные либо увеличенные в объеме боеприпасы.

- Не оставляйте боеприпасы без присмотра.

Информация по видам боеприпасов:

Боеприпасы 22 lfB используются для снаряжения однозарядных спортивных ружей, эксплутационного снаряжения и высокоскоростных патронов. К сожалению, невозможно приспособить полуавтоматическое оружие для всех видов боеприпасов.

Мы создали конструкцию для таких видов боеприпасов, которые более всего помогают достигать цели, для которой предназначен GSG-5. В данном случае речь идет об обеих больших группах: высококачественном стандарте и патронах HV.

Страница 13

D-04.3: Зарядка магазина

Последовательность

1. Патрон вложить в подносчик, рядом с закраиной обоймы. (Изображение 2)

2. Толкатель на боковой части магазина потянуть вниз.

3. Вставлять патроны до заднего упора. (Изображение 3)

4. Вставлять такое количество патронов, которое Вы намереваетесь выстрелять. (Максимально 20/10/2 патрона)

Изображение 2:

1. Подносчик

2. Патрон

Изображение 3:

1. Боковой толкатель

2. Внутренняя направляющая  патрона

3. Закраина обоймы

4. Задний упор

Страница 14

D-04.4:  Зарядка оружия (боевое положение)

Указания

- Зарядка и разрядка оружия не должны производиться в транспортном средстве, в здании либо на любом другом узком пространстве. (исключение составляет специально оборудованное место в тире)

- Перед зарядкой всегда снимайте избыточную смазку и визуально проверяйте ствол на отсутствие в нем инородных тел.

- Направляйте оружие следует в безопасную сторону.

- Не кладите палец на спусковой крючок, а держите его вне области курка.

- Вставляйте магазин непосредственно перед стрельбой.

- Используйте ударник для проталкивания первого патрона.

- Никогда полностью не полагайтесь на предохранитель. Старайтесь, прежде всего, аккуратно обращаться с оружием.

- Никогда не выпускайте заряженное оружие из рук.

- Установите предохранитель на «S».

Последовательность

1. Направить оружие в  безопасную сторону.

2. Ударник оттянуть до упора и отпустить. Окно для выбрасывания гильз должно оказаться открытым. (См. изображения 4 и 5 на следующей странице)

3. Вставить и зафиксировать магазин.

4. Потянуть ударник назад и отпустить.

5. Установить предохранитель на «F». Оружие заряжено и готово к стрельбе в режиме стрельбы одиночными патронами. Вставляйте магазин только при открытом окне для выбрасывания гильз для предупреждения возникновения заклинивания. (см. изображение 5 на следующей странице)

Страница 15

Изображение 4

1. Затвор

2. Окно для выбрасывания отстрелянных гильз в закрытом состоянии

Изображение 5

1. Окно для выбрасывания стреляных гильз

2. Окно для выбрасывания стреляных гильз в закрытом состоянии

Страница 16

D-04.5: Стрельба

- Убедитесь, что местность и цель позволяют произвести безопасный выстрел.

- При выстреле обращайте внимание на положение пальцев, рук и остальных частей тела: они не должны находиться на дульной части ствола либо на окне для выбрасывания стреляных гильз.

- Не позволяйте третьим лицам находится в том месте, куда будут отскакивать стреляные гильзы.

- При стрельбе надевайте защитные очки и наушники. Обратите внимание присутствующих на то, что они также должны надеть защитное снаряжение.

- Немедленно прерывайте стрельбу, если у Вас появилось подозрение, что патрон был подан неправильно, либо при заклинивании гильзы, при подозрении закупоривания ствола патроном либо если Вы почувствовали, что выстрелы звучат слабо.

- Никогда не пытайтесь прочистить ствол с помощью другого патрона.

- Важная информация: При стрельбе никогда не держитесь свободной рукой за магазин. Держитесь за цевье.

Это может привести к нарушениям подачи патрона!!!

Страница 17

D-04.6: Дозарядка при стрельбе

После последнего выстрела затвор остается в открытом положении.

Указания

- Предохранитель установите на «S».

- Никогда не выпускайте оружие из рук.

- Направляйте оружие на цель.

- Палец уберите с курка.

Последовательность

1. Снять пустой магазин

2. Затвор (окно для выбрасывания пустых гильз) после последнего выстрела должен остаться в открытом положении. Если этого не произошло, то еще раз оттяните ударник до упора, а затем отпустите.

3. Вставить магазин и зафиксировать его.

4. Оттянуть ударник до упора и отпустить его. (Изображение 8)

Тем самым в патронник подается патрон. После этого оружие считается заряженным.

Предохранитель установить на «F».

Оружие готово к стрельбе.

Изображение 6

Предохранитель

Изображение 7

1. Окно для выбрасывания стреляных гильз.

2. Окно для выбрасывания стреляных гильз в открытом положении.

Изображение 8

1. Паз ударника

2. Ударник

Страница 18

D-04.7: Разрядка оружия (в магазине остаются патроны)

Указания

- Не выпускайте оружие из рук, пока не убедитесь, что оно разряжено и стоит на предохранителе.

- Оружие считается заряженным, если в патроннике находится патрон.

- Никогда не берите рукой за окно для выбрасывания стреляных гильз.

Последовательность

- Поставить оружие на предохранитель. Установить предохранитель на «S».

- Снять магазин и поместить в надежное место.

- Направить ствол оружия в безопасную сторону.

- Ударник оттянуть назад до упора и зафиксировать в пазе. (Изображение 8 на странице 17)

- Проверить (визуально и физически с помощью вспомогательного средства либо контрольного шомполка) патронник и убедиться, что в нем отсутствует патрон. (Изображение 9)

- Разрядить магазин.

- Собрать патроны и прочистить оружие

Важная информация: оружие разряжено, но не спущено с боевого взвода!!!

Изображение 9

1. Окно для выбрасывания стреляных гильз

2. Патронник

Страница 19

D-04.8: Разрядка оружия (магазин пуст)

Указания

- Оружие можно отложить в том случае, если отсоединен магазин и оружие полностью разряжено.

Последовательность

1. Направить створ в безопасную сторону.

2. С помощью фиксатора снять магазин.

3. После последнего выстрела окно для выбрасывания стреляных гильз должно остаться в открытом положении.

4. Проверить (визуально и физически с помощью вспомогательного средства либо контрольного шомполка) патронник и убедиться, что в нем отсутствует патрон. (См. изображения 10 и 11)

Важная информация: оружие разряжено, но не спущено с боевого взвода!!!

Изображение 10

Контрольный шомполок

Изображение 11

1. Окно для выбрасывания стреляных гильз.

2. Контрольный шомполок  в патроннике.

Страница 20

D-04.9: Снятие с боевого взвода

Указания

- На курок разрешается нажимать в том случае, если вставлен пустой магазин и нет патрона в патроннике.

- Окно для выбрасывания стреляных гильз должно быть в открытом положении. (Затвор удерживается в боевом положении)

- Если окно для выбрасывания стреляных гильз закрыто, то необходимо вставить пустой магазин и оттянуть ударник до упора до полного открытия окна.

Последовательность

1. Когда Вы убедились что в стволе/патроннике отсутствует патрон, снимите пустой магазин и проверьте контрольным шомполком наличие патрона.

2. Оттяните ударник до упора, а затем отпустите. Затвор также должен податься вперед, так что окно для выбрасывания стреляных гильз снова закроется.

3. Установите предохранитель в положение «F» и приведите в действие курок. (сухой щелчок)

4. Срабатывает ударник и скользит в предохранительный паз.

5. Теперь оружие разряжено.

6. для безопасности установите предохранитель в положение «S» и вытащите вставленный до этого пустой магазин.

Страница 21

Важная информация: если после этой процедуры еще раз передернуть затвор, то ударник внутри корпуса будет приведен в боевое положение и оружие будет на взводе!!!

Изображение 12

1. Фиксатор магазина

2. Курок

3. предохранитель

D-05: Установка прицела с диоптром

Последовательность

1. Слегка ослабить фигурный винт (см. изображение 13).

2. После этого прорезь прицела может быть установлена с помощью боковых болтов. По часовой стрелке: прицел с диоптром поворачивается влево (при правосторонней стрельбе). Против часовой стрелки: прицел с диоптром поворачивается вправо (при левосторонней стрельбе).

3. После настройки прицела снова затяните винты.

Изображение 13

1. Фигурный винт

2. Винт с шлицевой прорезью

Страница 22

D-06: Техническое обслуживание

D-06.1: Разбор

Указания

- В оружии не должен оставаться магазин.

- Прежде чем приступить к разбору оружия, еще раз убедитесь, что оружие спущено с боевого взвода и разряжено.

Последовательность

- Разрядить и спустить оружие с боевого взвода.

- Переверните оружие как показано на  изображении. (Изображение 14)

- Необходимо выкрутить соединительный винт/болт между прикладом и рукояткой. (Изображение 14)

- Проверьте, чтобы в патроннике не оказалось патрона.

- Вытащите приклад (Изображение 15) и многофункциональной отверткой ослабьте фиксатор затвора. (Изображение 16) (Шаг 1)

- Затем руками либо с помощью многофункциональной отвертки приподнять фиксатор затвора (шаг 2) и вытащить его (шаг 3). (Изображения 16 и 17)

- Снять рукоятку в порядке 1 и 2. (Сначала сдвинуть вправо из паза и затем вытащить движением вверх) (Изображение 18)

- После того как винты выкручены, затвор может быть вытащен из ствольной коробки. (Изображение 19)

Важная информация: для осуществления разбора оружие должно быть спущено с боевого взвода и разряжено!!!

Страница 23

Изображение 14

1. Винты

2. Болты

Изображение 15

Приклад

Изображение 16

Многофункциональная отвертка

Шаги 1, 2 и 3

Изображение 17

1. Многофункциональная отвертка

2. Фиксатор затвора

Изображение 18

Шаги 1 и 2

Рукоятка

Изображение 19

1. Коробка затвора

2. Ствольная коробка

Страница 24

D-06.2: Очистка

Указания

- Описанного разбора достаточно для очистки оружия после стрельбы.

- Дальнейший разбор оружия может осуществляться только специально обученным персоналом.

- Не использовать стальных щеток, так как они могут оставить царапины в стволе оружия. Всегда используйте щетку и шомпол правильного калибра.

- Не использовать чистящих средств.

Последовательность

1. Все пороховые остатки и грязь в стволе и патроннике аккуратно удалить с помощью щетки. (Изображения 21 и 22)

2. Внутренне пространство ствола и патронника очистить с помощью губки от остатков пороха и смазки. (Изображение 21)

3. Очистить направляющие затвора в коробке затвора и дна канала ствола в затворе.

4. Слегка смазать патронник.

Страница 25

Изображение 20

1. Коробка затвора

2. Дно ствола

Изображение 21

Через окно для выбрасывания стреляных гильз с помощью короткого шомпола очистить патронник ствола.

Изображение 22

Очистить ствол спереди с помощью длинного шомпола (специальный шомпол в комплекте)

Страница 26

D-06.3: Сборка

Последовательность

1. Вставьте коробку затвора в пазы ствольной коробки, как это представлено на изображениях 23 и 24. Коробка затвора  в ствольной коробке сдвигается до упора!!! Конец паза ствольной коробки должен совпасть с задним краем коробки затвора.

2. Возьмите рукоятку в руку. Спустить оружие со взвода, установив  предохранитель на «F», нажать на курок и одновременно с этим нажать на фиксатор магазина. После этого ударник должен встать в боевое положение. (Изображение 25)

3. Поверните оружие, как это представлено на изображении 26.

4. Вставьте рукоятку в ствольную коробку. Обратите внимание на то, что рукоятка вставляется в оба паза ствольной коробки (шаг 1). Сдвигайте рукоятку до упора (шаг 2), пока отверстия рукоятки не совпадут с отверстиями ствольной коробки.

5. Закрепите рукоятку с помощью болтов/винтов.

6. С помощью многофункциональной отвертки вставьте фиксатор затвора обратно в паз. Паз находится в ствольной коробке перед коробкой затвора. (см. изображения 23 и 24 на странице 27)

7. Закрепите фиксатор затвора на коробке затвора с помощью болтов и обратите внимание на то, чтобы оба отверстия совпали друг с другом.

Страница 27

Изображение 23

1. Ствольная коробка

2. Коробка затвора

Изображение 24

1. Конец паза ствольной коробки

2. Задний край коробки затвора должен совпасть с концом паза ствольной коробки

3. Задний край коробки затвора

Изображение 25

1. Ударник

2. Фиксатор магазина

3. Отверстие для соединительного винта/болта

Изображение 26

Пазы

Шаги 2 и 3

Страница 28

D-06.4: Уход за оружием

Указания

- Следите за состоянием оружия.

- После каждого применения очищайте и смазывайте оружие.

- Никогда самостоятельно не ремонтируйте и не заменяйте детали оружия.

- Один раз в год показывайте оружие оружейному мастеру либо оружейному механику, если появляются неисправности, износ, ржавчина и т.д., не обязательно видимые невооруженным взглядом.

- Если Вы заказали детали, не отсылая при этом оружие, то только Вы несете ответственность за установку деталей оружейником либо оружейным механиком.

Страница 29

D-06.5: Поиск неисправностей, устранение неисправностей

При надлежащем обращении с оружием и своевременном уходе возможно избежать появления неисправностей.

Если во время стрельбы возникла неисправность, то необходимо действовать следующим образом:

Указания

- Держите оружие направленным в безопасную сторону и уберите палец со спускового крючка.

Последовательность

1. Затвор с помощью ударника оттянуть назад и вставить ударник в паз, так что затвор будет всегда удерживаться в таком положении. (см. изображения 7 и 8 на странице 17)

2. Снять магазин и положить его в надежное место.

3. Через окно для выбрасывания стреляных гильз проверить, чтобы в стволе не оказалось застрявшей в стволе пули, патрона, патронной гильзы либо инородного тела.

4. При обнаружении застрявшей в стволе пули оружейный мастер либо оружейный  механик с помощью подходящего инструмента извлечет её.

5. Удалить патрон, патронную гильзу либо инородное тело.

6. Оружие очистить, смазать и собрать.

7. Оружейник либо механик должны перепроверить оружие.

Страница 30

D-06.6: Ремонт

| Узел/неисправность | Возможная причина неисправности | Возможное устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| Подача боеприпасов: не подается патрон | Неправильно вставлен магазин, деформирован либо загрязнен. | Правильно вставить магазин либо сменить его. |
| Затвор: затвор не закрывается. | Оружие либо патроны слишком грязные либо под толстым слоем смазки. Если неисправность не устранена | Разобрать оружие, очистить и смазать. Очистить боеприпасы. Ремонт осуществляет дистрибьютор/оружейник |
| Выпадение гильзы: пустая гильза остается в патроннике либо её зажимает в окне для выбрасывания стреляных гильз. | Недостаточно силы для выбрасывания вследствие загрязнения. Недозаряженные боеприпасы. Если неисправность не устранена | Разобрать оружие, очистить и смазать. Сменить боеприпасы. Ремонт осуществляет дистрибьютор/оружейник |
| Осечка взрывателя: ударник бьет, но не вызывает выстрела | Ударник заклинивает в пазе. Дефектные боеприпасы Если неисправность не устранена | Разобрать оружие, очистить, смазать. Оружейный механик должен перепроверить оружие. Вручную загнать новый патрон. Ремонт осуществляет дистрибьютор/оружейник |

Страница 31

D-06.7: Хранение оружия

Указания

- Храните оружие чистым и разряженным.

- Храните оружие в закрытом виде отдельно от боеприпасов.

- Оружие и боеприпасы на должны попасть в руки лиц, не имеющих право на обращение с  оружием, и детей.

D-06.8: Отправка оружия в магазины специализированной торговли:

Указания

- Осведомитесь о действующих местных законах и предписаниях в отношении отправки и транспортировки стрелкового оружия.

Последовательность

1. Удостовериться, что  оружие разряжено и спущено с боевого положения.

2. надлежащим образом упаковать оружие. По возможности в оригинальную упаковку, чтобы избежать повреждений при транспортировке.

3. Чтобы не было видно, что оружие находится в оригинальной упаковке, его следует обернуть вторым слоем.

Страница 32

4. Аксессуары не должны быть упакованы совместно с оружием.

Приложить письмо со следующими данными:

- Ваша фамилия

- Ваш адрес

- Ваш телефонный номер, по которому Вас всегда можно найти

- Подробное описание возникших проблем или работы механизмов, которые должны быть устранены.

5. Застраховать оружие и выслать с бесплатной доставкой на дом. (неоплаченные посылки не принимаются)

6. Отправлять оружие:

1. в магазин, где оно было Вами куплено.

2. любому дистрибьютору/представителю в вашей стране.

D-06.9: Дополнительное оборудование

| 1. | Регулируемый приклад | арт. № 202261 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Фигурный приклад | арт. № 202262 |
| 3. | Тактическое цевье ложи с тремя направляющими | арт. № 202263 |
| 4. | Рукоятка для Weaver Rails | арт. № 202267 |
| 5. | Установка по горизонтали | арт. № 202268 |
| 6. | Установка по вертикали | арт. № 202448 |
| 7. | Red-Dot 1x40 для Weaver – и 11 мм направляющих | арт. № 201754 |
| 8. | ZF 4х28; мушка с подсветкой, установка на Weaver- и 11 мм направляющие | арт. № 202399 |
| 9. | Средняя антабка | арт. № 201996 |
| 10. | Переходник для лампы (в Германии не производится) | арт. № 202266 |
| 11. | Переходник для лазерного прицела (в Германии не производится) | арт. № 202265 |
| 12. | Зажим магазина | арт. № 202264 |
| 13. | Магазин на 2 патрона | арт. № 402 00 09 |
| 14. | Магазин на 10 патронов | арт. № 402 00 08 |
| 15. | Магазин на 22 патрона | арт.№ 402 00 07 |

Страница 33

D-06.10: Утилизация

- Соблюдайте действующие законы по утилизации ручного стрелкового оружия.

- При отсутствии ограничений со стороны законодательства рекомендуется отправка оружия для утилизации на один из адресов, указанных в разделе «Отправка оружия производителю».

- При отправке оружия соблюдать предписания раздела «Отправка оружия производителю».

D-06.11: Список запасных деталей (найдете по адресу www.gsg-5.de)

Необходимые данные для заказа запасных деталей:

- Тип оружия (калибр, обозначение  типа)

- Идентификационный номер оружия

- Наименование

Страница 34

Заметки:

------------------------------------ Ende des übersetzten Dokumentes---------------------------------

-----------------------------------------Конец перевода документа-------------------------------------

Ich, Sosnov, Anton Konstantinovitsch, staatlich anerkannter Übersetzer für russische und deutsche Sprache, bestätige hiermit, dass die von mir ausgeführte Übersetzung des vorstehenden Dokumentes richtig, genau und vollständig ist.

Я, дипломированный переводчик Соснов Антон Константинович, владеющий русским и немецким языками, подтверждаю, что выполненный мною перевод приложенного документа является правильным, точным и полным.

Переводчик Соснов Антон Константинович